Опитувальний лист №     «  »     20  р.

для підбору електричного привода AUMA у складі запірного або регулюючого клапана.

Додаток до опитувального листа по підбору арматури №     «  »     20  р.

| Компанія ТОВ НВП «Техприлад» - офіційний представник в Україні ряду провідних європейських виробників трубопровідної арматури. 04073 Київ, пров. Куренівський, 4/9 Відділ промислового трубопровідного обладнання: Тел./факс: (044) 467-26-60 (-80) Відділ технічної підтримки: Тел.: (044) 467-26-47, Факс:(044) 467-26-44 E-mail: indvalves.sales@techprilad.com Сайт: www.techprilad.com | З електричними приводами фірми AUMA Riester GmbH (Німеччина) компанія "Техприлад" постачає регулюючі та запірні сідельні клапани, дискові поворотні затвори, шиберні, клинові та шлангові засувки, кульові крани. Приводи багатооборотні, чвертьоборотні, лінійного переміщення (в залежності від типу арматури). |
| --- | --- |

| Замовник: |
| --- |
| Організація |  |
| Контактна особа |  |
| Телефон / факс |  |
| E-mail |  |
| Місто |  |

Просимо звернути увагу!

У випадку, коли не всі обов’язкові пункти опитувального листа заповнені, ТОВ НВП «Техприлад» залишає за собою право зробити вибір за стандартним виконанням привода або блоку керування.

| Вихідні дані для підбору: |
| --- |
| Параметр | Позиції для вибору | Примітка |
| Режим роботи | Відкр/закр | S2 – максимально допустима безперервна робота електродвигуна протягом 15 (30) хв, після чого двигун має бути вимкнено для охолодження на протязі 45хв. (30хв), за умови, що навколишня температура не вище 40оС. S4 25% - допускається робота привода на протязі 25% загального робочого часу. S4 50% - допускається робота привода на протязі 50% загального робочого часу. |
|  | S2= 15 хв (стандарт) |  |
|  | S2= 30 хв (опція) |  |
|  | Регулювання |  |
|  | S4= 25% (стандарт) |  |
|  | S4= 50% (опція) |  |
|  | 3-х позиційне аналогове |  |
|  | Кількість запусків на годину |  |
| Час повного відкриття / закриття клапана | сек. | Швидкість залежить від потужності привода, параметрів редуктора, типу та типорозміру арматури. |
| Напруга живлення | 380В 50Гц 3-ф (стандарт) | 220В 50Гц 1-ф |
|  | 24В постійний струм | інша |
| Виконання привода по вибухозахисту | Загально промислове |
|  | Вибухозахисне стандартне: |
|  | II2G EEx de IIC T4 (для більшості приводів) або II2G EEx de IIC T3 (для приводів великої потужності та швидкохідних) |
|  | Інший ступінь захисту (вказати) |
| Зовнішнє середовище | Температура, °C | min | max |
|  | Відносна вологість, % | min | max |

| Ступінь захисту корпуса | IP67 (стандарт) | Повний захист від пилу, струменів води з будь якого напрямку та занурення у воду на глибину до 1 м протягом 1 год. |
| --- | --- | --- |
|  | IP68 (опція) | Рекомендується при можливості затоплення. Стійкість до занурення у воду на глибину до 6 м протягом 72 год. Допускається до 10 включень протягом занурення. |
| Захисне антикорозійне покриття корпуса | KN (стандартне) | KN захищає корпус від корозії при роботі привода на відкритому просторі в нейтральній атмосфері. KS рекомендується при наявності невеликої кількості забруднень (наприклад, в присутності стічних вод) KX рекомендується для середовища, забрудненого корозійними речовинами (морські бризки, хімікати) |
|  | KS (посилене) |  |
|  | KX (екстремальне) |  |
| Моментні вимикачі (на відкривання та закривання) | одинарні (стандарт) | Вимикачі вимикають двигун привода в разі перевищення встановленого на заводі максимально допустимого зусилля у приводі. Здвоєні вимикачі більш надійні, ніж одинарні. Один з вимикачів може використовуватись для вимикання двигуна, а другий для сигналізації про стан привода. |
|  | здвоєні (опція) |  |
| Кінцеві вимикачі крайніх положень | одинарні (стандарт) | Крайніми називають положення "відкрито" та "закрито". Окремо взятий вимикач має дві пари контактів: одна нормально замкнута, друга нормально розімкнута. |
|  | здвоєні (опція) |  |
|  | строєні (опція) |  |
| Додаткове обладнання (опції) |
| Виконання моментних та кінцевих вимикачів | Стандарт (срібні контакти) | Позолочені контакти призначені для комутації малих струмів (одиниці мА) переважно у вибухозахисних електричних колах. |
|  | Позолочені контакти |  |
| Кінцеві вимикачі проміжних положень (опція) | одинарні | Вимикачі проміжних положень призначені для зупинки привода в положеннях між "відкрито" і "закрито" або сигналізації про проходження клапаном цих положень. |
|  | здвоєні |  |
| Механічний індикатор положення | потрібен | Для неповно обертальних та лінійних приводів механічний індикатор положення – стандартне обладнання. |
|  | не потрібен |  |
| Дистанційний електронний датчик положення | RWG 4 – 20 мА 2-провідна схема підключення (стандарт) | Якщо висока точність визначення положення не є необхідністю (економічне рішення) |
|  | RWG 0 /4 – 20 мА 3-х або 4-х провідна схема підключення | Якщо необхідна висока точність визначення положення |
|  | MWG 0 /4 – 20 мА магнітний безконтактний датчик положення і моменту | Лише з блоком керування AUMATIC (АС) |
| Індикатор роботи привода (блінкер) | потрібен | Індикатор роботи – світловий діод на приводі, що блимає під час обертання або лінійного переміщення привода. |
|  | не потрібен |  |
| Блок керування приводом | NORM (без блоку керування) | Для роботи привода потрібна шафа керування, яку повинен встановити кінцевий користувач. |
|  | AUMA MATIC (AM) | Економічна версія. Як правило, застосовується для запірної арматури. Місцеве керування за допомогою кнопок та селектора режимів, світлова індикація, корекція фаз, пристрої для пуску та реверсу. Дистанційне керування, в тому числі по шині за одним з цифрових інтерфейсів. |
|  | AUMATIC (AC) | Додатково до можливостей блоку AUMA MATIC має розширені можливості: різноманітні сигнали зворотного зв‘язку, текстовий дисплей, енергонезалежну пам‘ять. Придатний для керування приводами задіяними в складних технологічних процесах. |

| Необхідні специфікації блоків керування (якщо блок замовляється) |
| --- |
| Місце встановлення блока керування | Безпосередньо на приводі (стандарт) | Рекомендується встановлювати блок керування окремо від привода в разі високої температури трубопроводу, значних його вібрацій, або утрудненого доступу до привода. |
|  | На стіні, окремо від привода |  |
|  | Скоба для кріплення блока керування на стіні |  |
|  | потрібна не потрібна |  |
|  | З‘єднувальний кабель |  |
|  | потрібен довжиною м |  |
|  | не потрібен |  |
| Виконання блока керування | Загально промислове |
|  | Вибухозахисне II2G EEx de IIC T4 (стандарт) |
|  | Інший ступінь захисту (вкажіть) |
| Тільки для АМ Команди дистанційного керування та напруга сигналу | Відкр-стоп-закр 24В (стандарт) | Самоутримання команди: після короткої подачі команди привід продовжує переміщати клапан у заданому напрямі, вже при відсутності команди, до моменту досягнення кінцевого або проміжного положення і вимкнення кінцевого або проміжного або моментного вимикача. |
|  | Відкр-стоп-закр 115В |  |
|  | Самоутримання команди |  |
|  | потрібне не потрібне |  |
| Тільки для АС Команди дистанційного керування та напруга сигналу | Відкр-стоп-закр-аварія 24В постійний струм (стандарт) | Самоутримання команди: після короткої подачі команди привід продовжує переміщати клапан у заданому напрямі, вже при відсутності команди, до моменту досягнення кінцевого або проміжного положення і вимкнення кінцевого або проміжного або моментного вимикача. По команді "аварія" привід переміщує клапан у попередньо запрограмоване положення (закрито або відкрито або проміжне). |
|  | Відкр-стоп-закр-аварія 115В змінний струм |  |
|  | Самоутримання команди |  |
|  | потрібне не потрібне |  |
| Місцеве керування | Самоутримання команди | Самоутримання команди: після короткого натискання на кнопку привід продовжує переміщати клапан у заданому напрямі, вже при відпущеній кнопці, до моменту досягнення кінцевого або проміжного положення і вимкнення кінцевого або проміжного або моментного вимикача. Місцевий пульт керування крім кнопок відкрити / стоп / закрити має селекторний перемикач місцеве / "0"(вимкнено) /дистанційне керування. |
|  | потрібне не потрібне |  |
|  | Кришка пульту керування, що може замикатись на замок (опція) |  |
|  | потрібна не потрібна |  |
| Напруга блоку живлення для місцевого керування приводом | 24В пост. макс. 50мА (стандарт) | 24В – стандарт, 115В – опція Терморезисторний захист двигуна несумісний з напругою 115В. |
|  | 115В змін. макс.30мА |  |
| Вихідні сигнали для AUMATIC АС (програмуються виробником) | Стандартні вихідні сигнали | Нестандартні сигнали (вкажіть) |
|  | М1= кінцеве положення "відкрито" М2= кінцеве положення "закрито" М3= привід в режимі дистанційного керування М4= перевантаження по моменту у напрямку закривання М5= перевантаження по моменту у напрямку відкривання Реле індикації несправності = двигун виключено через: відсутність фази і/або перегрів і/або перевантаження по моменту | М1= М2= М3= М4= М5= Реле індикації несправності = |

| Додаткове обладнання для блоків керування |
| --- |
| Позиціонер (вхідний сигнал 0/4-20мА / гальванічно розв‘язаний вихідний сигнал) потрібен не потрібен | Вихідний сигнал: | Позиціонер застосовується переважно на регулюючих приводах. |
|  | 0-20мА | 4-20мА |  |
|  | 20-0мА | 20-4мА |  |
| Тільки для AUMATIC AC Контролер технологічних процесів (PID контролер) потрібен не потрібен | Вхідний сигнал 0/4-20мА | До складу PID контролера входить адаптивний позиціонер. |
|  | Вихідний сигнал: |  |
|  | 0-20мА | 4-20мА |  |
|  | 20-0мА | 20-4мА |  |
| Тільки для AUMATIC AC Програмне забезпечення COM-AC | Диск CD та інтерфейсний кабель для підключення ноутбука або КПК до блоку керування | Програма дозволяє, при підключенні до блока керування ноутбука або КПК, вводити дані для роботи привода за програмою залежно від зміни умов технологічних процесів, або перепрограмувати блок керування на роботу в інших технологічних процесах, а також зчитувати дані з архіву даних у енергонезалежній пам‘яті блоку. |
|  | потрібні не потрібні |  |
| Цифровий інтерфейс потрібен не потрібен | Для АМ та АС | Застосовується на приводах з керуванням по шині згідно до одного з протоколів, наприклад Profibus DP. |
|  | Profibus DP | Modbus RTU |  |
|  | Тільки АС |  |
|  | Foundation Fieldbus | Device Net |  |
| Кабельні вводи |
| Кабельні вводи | потрібні не потрібні |
|  | броньовані кабелі | Вказати: тип, Ø та кількість кабелів Ø , кількість шт. Ø , кількість шт. Ø , кількість шт. |
|  | не броньовані кабелі |  |
| Різьбові отвори для кабельних вводів | 1хМ20х1,5/ 2хМ25х1,5 (стандарт) | 1хМ20х1,5 / 2хМ25х1,5 Modbus RTU |
|  | 1хМ20х1,5 / 2хМ25х1,5 / 1хМ32х1,5 | 1хМ20х1,5 / 2хМ25х1,5 Profibus DP |
|  | 1хМ20х1,5 / 1хМ25х1,5 / 1хМ32х1,5 |  |
| Особливі вимоги та побажання (допишіть, якщо вони є): |
| Кількість штук: |  |  |
| Підпис |  |  | Дата |  |  |